## Slide 1
1
1
打造全球化领先照明品牌
欧普工业-洁净厂房照明应用
2022年11月29日

## Slide 2: 个人简介
何国明，毕业于安徽工程大学电子信息专业
15年专业行业经验，先后从事电池BMS开发，
照明电源开发，制程工程，项目管理，产品管理， 解决方案，行业应用等工作
对照明行业发展趋势，用户需求，整体解决方案具有 较深的研究，并成功运作多个大型项目管理与运营， 先后获得了较好的成果
现任欧普照明 工业行业应用负责人

## Slide 3: 洁净照明特性及关键参数
节能
耐用
管理
安全
效率
CCC 安全认证 | 无频闪 | 寿命 | 光效 | 维修简便性
功率因素 | 工作面照度 | 工作电压 | 功率因素 | 智能
EMC 电磁兼容 | 无明显眩光 | 工作温度 | 配光 | 
结构强度 | 无蓝光 | 抗雷击浪涌 | 光学折射效率 | 
防护等级 |  | 耐候性 |  | 
VHP |  |  |  | 

## Slide 4: 洁净项目场景分类 洁净工厂场景分类
4
4
占总造价60%
占总造价25%
生产区
仓储区 占总造价15%
其他
食堂
监控器
办公
大厅
洁净灯盘/洁净支架
灯盘
筒灯
线性灯
路灯
投光灯
天棚灯
防爆灯
三防灯
2025年预估
洁净市场27亿
洁净场景
户外
装饰灯
洁净场所包含电子、新能源、光伏、医药、
食品、ICU、手术室等无尘场景

## Slide 5: 工业产品解决方案
5
5
天棚灯
三防灯
投光灯
高挂灯盘
洁净灯盘
红/黄光谱
洁净支架
泪滴支架
洁净空体
工业核心包
洁净包
防爆碟型
防爆空体
防爆投光灯
防爆支架灯
防爆开关等
防爆洁净灯盘
防爆包
应急包
双头灯
标志牌
配电箱电池包等
四大产品包
+
工业配套
+
定制产品
可覆盖90%工业场景
 | 机械加工 | 仓储物流 |  | 电子制造 | 医药洁净 |  | 电力冶金 | 石油矿工
工业核心包 | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √
洁净包 |  |  |  | √ | √ |  |  | 
防爆包 | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √？
应急包 | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √

## Slide 6: 洁净室要求及特点
6
洁净室等级：根据每立方米空气中悬浮物和颗粒的数量，分为ISO1~ISO9级别
环境控制：温度19°C~25°C，湿度50%~60%
洁净室空气流动方式：


百级洁净室（ISO5） 万级洁净室（ISO7）
十万级洁净室（ISO8）
单向流动，多见垂直层流方式 单向流动，多见水平层流方式 非单向流动，无序流动
6

## Slide 7
洁净室解读-垂直流
垂直流洁净室，FFU龙骨 电子半导体，光伏
7

## Slide 8: 洁净室解读-水平流
8
，
水平流洁净室，工字支架/边
框螺孔打螺丝
电池厂，药厂，食品，液晶 手术室/ICU
8

## Slide 9: 洁净室解读-无序流
无序流洁净室
口罩防护服，食品，电子组装
9

## Slide 10: 市场定位
产品定位
基 础 型
品 质 型
专 业 型
尚-洁净支架
佳II-洁净灯盘
新系列
升级
退市
尚-洁净灯盘
昊-洁净灯盘
T8黄光灯管
10

## Slide 11: 市场应用
OPPLE.COM
应用空间
食品加工、精密制造、医疗医药等
1000~100,000级的洁净空间
洁净灯盘，可以提供高效、充足而均匀的光环境 适用于食品加工、精密制造、医疗医药等洁净场所
节能
光效高达110lm/w，提供均匀充足的光环 境同时，降低能耗。
安全
IP54防护等级，满足洁净室使用标准。
洁净
超薄平滑流线型设计，适合平流层洁净室， 可有效防止灰尘堆积。

## Slide 12: LED洁净灯盘-昊
O
LED洁净灯盘 –昊- 产品参数 |  |  |  | 
概述 | 型号 | LDP0202001 | LDP0203601 LDP0203602 | LDP0205001 LDP0205002
 | 功率 | 24W | 36W | 50W
 | 光通量 | 2,640 lm | 4,000 lm | 5,500 lm
光学 | 色温（CCT） | 4000K/5700 K |  | 
 | 显色指数（Ra） | Ra＞80 |  | 
 | 防蓝光等级 | RG0 |  | 
电子 | 工作电压 | 220Vac±20%；50Hz |  | 
 | PF | >0.9 |  | 
 | 频闪 | 无频闪，频闪比<1 |  | 
 | 防触电等级 | Class I |  | 
结构 | 防护等级 | IP54 |  | 
 | 规格尺寸（长×宽×高） | 300×600×23 mm | 600×600×23 mm 300×1200×23 mm | 600×600×23mm 300×1200×23 mm
 | 安装方式 | 吸顶（螺钉固定配胶塞） |  | 
质量 PPLE.COM | 灯具寿命 | 30000hrs （@LN70/B50） |  | 
 | 工作环境（Ta） | -20~40℃ |  | 
 | 安全认证 | CCC |  | 

## Slide 13: 核心卖点
OPPLE.COM
超薄流线型设计防积灰，适用于水平单向流洁净室
灯盘IP54级防水防尘，适用更多洁净空间
螺钉式吸顶，与天花缝隙<1mm，配合点胶更密封
采用优质LED灯珠，高透射率扩散板，明亮均匀耐黄化
光效高达110lm/w，节能更省电
高达30000hrs使用寿命，扎实耐用降低运维成本
一体式灯盘，内置驱动，方便安装
功率25W-60W可覆盖大部分洁净场景
产品介绍
6060
40W/60W
3012
40W/60W
3060
25W

## Slide 14: 核心卖点
OPPLE.COM
洁净专设
外观设计
22mm超薄+斜边边框流线型设计 可有效防止积灰，易于清洁
普通灯盘&直角边框
佳II洁净灯盘&斜角边框
安装设计
螺钉式吸顶安装+专利背板设计，安装便捷 灯具与天花缝隙<1mm，密封防尘效果更佳

## Slide 15: 核心卖点
OPPLE.COM
明亮高效
均匀明亮
优质LED灯珠结合高透射率扩散板，
出光均匀明亮，耐老化黄化
扎实耐用
整灯IP54，防尘防水更优
30000H寿命，可靠耐用
低碳健康
欧普自研驱动，无频闪，结合RG0，护眼健康 整灯光效110lm/W，更节能省电

## Slide 16: LED洁净灯盘-佳II
O
LED洁净灯盘 –佳II- 产品参数 |  |  |  | 
概述 | 型号 | LDP0202502 | LDP0204003 LDP0204004 | LDP0206003 LDP0206004
 | 功率 | 25W | 40W | 60W
 | 光通量 | 2,500 lm | 4,000 lm | 6000 lm
光学 | 色温（CCT） | 4000K/5700 K |  | 
 | 显色指数（Ra） | Ra＞80 |  | 
 | 防蓝光等级 | RG0 |  | 
电子 | 工作电压 | 220Vac±20%；50Hz |  | 
 | PF | >0.9 |  | 
 | 频闪 | 无频闪，频闪比<1 |  | 
 | 防触电等级 | 灯盘：ClassⅢ；电子件：ClassⅡ |  | 
结构 | 防护等级 | IP54 |  | 
 | 规格尺寸（长×宽×高） | 300×600×13.5 mm | 600×600×13.5 mm 300×1200×13.5 mm | 600×600×13.5 mm 300×1200×13.5 mm
 | 安装方式 | 吸顶（螺钉固定配胶塞） |  | 
质量 PPLE.COM | 灯具寿命 | 30000hrs （@LN70/B50） |  | 
 | 工作环境（Ta） | -20~40℃ |  | 
 | 安全认证 | CCC |  | 

## Slide 17: 核心卖点
OPPLE.COM
超薄流线型设计防积灰，适用于水平单向流洁净室
灯盘IP54级防水防尘，适用更多洁净空间
螺钉式吸顶，与天花缝隙<1mm，配合点胶更密封
采用优质LED灯珠，PMMA导光板，明亮均匀耐黄化
光效高达100lm/w，节能更省电
高达30000hrs使用寿命，扎实耐用降低运维成本
灯盘与驱动快接对插，方便驱动安装更换
功率25W-60W可覆盖大部分洁净场景
产品介绍
6060
40W/60W
3012
40W/60W
3060
25W

## Slide 18: 核心卖点
OPPLE.COM
洁净专设
外观设计
13mm超薄+斜边边框流线型设计 可有效防止积灰，易于清洁
普通灯盘&直角边框
佳II洁净灯盘&斜角边框
安装设计
螺钉式吸顶安装+背板设计，安装便捷
灯具与天花缝隙<1mm，密封防尘效果更佳

## Slide 19: 核心卖点
OPPLE.COM
明亮高效
均匀明亮
优质LED灯珠结合PMMA导光板，
出光均匀明亮，耐黄化
扎实耐用
整灯IP54，防尘防水更优
30000H寿命，可靠耐用
低碳健康
欧普自研驱动，无频闪，结合RG0，护眼健康 整灯光效100lm/W，更节能省电

## Slide 20: LED洁净灯盘-尚
O
LED洁净灯盘 –尚- 产品参数 |  |  |  | 
概述 | 型号 | LDP0202501 | LDP0204001 LDP0204002 | LDP0206001 LDP0206002
 | 功率 | 25W | 40W | 60W
 | 光通量 | 3,000 lm | 4,800 lm | 7,200 lm
光学 | 色温（CCT） | 4000K/5700 K |  | 
 | 显色指数（Ra） | Ra＞80 |  | 
 | 防蓝光等级 | RG0 |  | 
电子 | 工作电压 | 220Vac±20%；50Hz |  | 
 | PF | >0.9 |  | 
 | 频闪 | 无频闪，频闪比<1 |  | 
 | 防触电等级 | 灯盘：ClassⅢ；电子件：ClassⅡ |  | 
结构 | 防护等级 | 灯盘：IP65 电源：IP20 |  | 
 | 规格尺寸（长×宽×高） | 300×600×13.5 mm | 600×600×13.5 mm 300×1200×13.5 mm | 600×600×13.5 mm 300×1200×13.5 mm
 | 安装方式 | 吸顶（螺钉固定配胶塞） |  | 
质量 PPLE.COM | 灯具寿命 | 50000hrs （@LN70/B50） |  | 
 | 工作环境（Ta） | -20~40℃ |  | 
 | 安全认证 | CCC |  | 

## Slide 21: 核心卖点
OPPLE.COM
超薄流线型设计防积灰，适用于水平单向流洁净室
灯盘IP65级防水防尘，适用更多洁净空间
螺钉式吸顶，与天花缝隙<1mm，配合点胶更密封
采用优质LED灯珠，PMMA导光板，明亮均匀耐黄化
光效高达120lm/w，节能更省电
高达50000hrs使用寿命，扎实耐用降低运维成本
灯盘与驱动快接对插，方便驱动安装更换
功率25W-60W可覆盖大部分洁净场景
产品介绍
6060
40W/60W
3012
40W/60W
3060
25W

## Slide 22: 核心卖点
OPPLE.COM
洁净专设
外观设计
13mm超薄+斜边边框流线型设计 可有效防止积灰，易于清洁
普通灯盘&直角边框
佳II洁净灯盘&斜角边框
安装设计
螺钉式吸顶安装+背板设计，安装便捷
灯具与天花缝隙<1mm，密封防尘效果更佳

## Slide 23: 核心卖点
OPPLE.COM
明亮高效
均匀明亮
优质LED灯珠结合PMMA导光板，
出光均匀明亮，耐黄化
扎实耐用
整灯IP65，防尘防水更优
50000H寿命，可靠耐用
低碳健康
欧普自研驱动，无频闪，结合RG0，护眼健康 整灯光效120lm/W，更节能省电

## Slide 24: LED洁净支架 – 尚
核心卖点
价值主张
OOPPPLPE.LCEO.MCOM
项目 | 参数
功率 | 14/27/40/22W
功率因素 | 0.95（无频闪）
光通量 | 2/4/6/2.2K
光效 | 150lm/W/110lm/W（黄光）
色温 | 5700K、4000K、黄光
显色指数 | Ra80
寿命 | 50000hrs
光束角 | 150
防护等级 | IP40
材质 | 双色共挤PC
尺寸 | 1200/1500*48*72
安装方式 | FUU龙骨吸顶
功能类型 | 常规、消防，可定制调光
舒适应用
无频闪设计，用眼舒适， 提升效率
高效节能
高光效150lm/W 更节能省电
长久耐用
专业化散热设计，满足
50000hrs应用
有效防尘
泪滴型灯体，IP40, 防尘 防积灰适应于洁净应用

## Slide 25: 产品应用场景
晶圆制造洁净车间
半导体封装洁净车间
显示面板洁净车间
主要应用于10~1000级的电子车间。此类车间主要采用FFU进行空气净化。灯具需要安装在FFU 龙骨上，同时避免气流影响。
FFU龙骨
（50/55mm)
泪滴灯
黄光灯

## Slide 26: 产品特点:
灵活安装
适配FFU龙骨安装，背部出线，整灯IP40
可拆卸端盖
采用卡扣式设计，方便安装且外观精致
特殊光谱
黄光光谱，革除500nm以下蓝光，应用更专业
专业洁净
整灯150lm/W，更加节能高效
泪滴型设计，适用于10 ~ 1,000级洁净室
针对光刻车间的黄光方案
舒适照明
整灯无频闪，产品出光罩拉丝设计，用眼更舒适
OPPLE.COM

## Slide 27: 市场应用
应用空间
T8黄光灯管，可以有效滤除500nm以下蓝紫光
适用于光刻胶等电子芯片制造洁净空间
节能
光效高达100lm/w，提供需求的光环境同 时，降低能耗。
安全
无蓝紫光，可有效避免光刻胶失效
OPPLE.COM

## Slide 28: 市场定位 产品参数
LED T8 黄光灯管- 产品参数
概述 | 型号 | LED-220-T8-16-10
 | 功率 | 16W
 | 光通量 | 1600 lm
光学 | 色温（CCT） | 黄光
电子 | 工作电压 | 220Vac；50Hz
 | PF | >0.9
 | 浪涌 | 1.5kv
结构 | 材质 | 纳米管+PC
 | 规格尺寸（长×宽×高） | 27*1200mm
质量 | 灯具寿命 | 30000hrs （@LN70/B50）
 | 工作环境（Ta） | -20~40℃
 | 安全认证 | CQC
OPPLE.COM

## Slide 29: 技术参数表：
OPPLE.COM
概述 | 型号 | LZJ0212001403 | LZJ0212002703 | LZJ0215004003 | LZJ0212002003
 | 功率 | 14W | 27W | 40W | 20W
 | 光通量 | 2000 lm | 4000lm | 6000 lm | 2200 lm
光学 | 光效 | 150lm/W、110lm/W（黄光） |  |  | 
 | 色温（CCT） | 4000/5700K/黄光 |  |  | 
 | 显色指数（Ra） | Ra＞80 |  |  | 
 | 光束角 | 190° |  |  | 
电子 | 工作电压 | 176~264Vac；50Hz |  |  | 
 | 浪涌 | 2KV |  |  | 
 | 频闪 | 无频闪 |  |  | 
 | 功率因数（PF） | ＞0.9 | ＞0.95 |  | ＞0.9
 | 防触电等级 | ClassⅠ |  |  | 
结构 | 防护等级 | IP40、IK03 |  |  | 
 | 规格尺寸（口径×高度） | 1200*48*78mm |  | 1500*48*78mm | 1200*48*78mm
 | 安装方式 | FFU龙骨吸顶 |  |  | 
质量 | 灯具寿命 | 50000hrs |  |  | 
 | 工作环境（Ta） | -20~+40°C |  |  | 
 | 安全认证 | CCC |  |  | 
使用场所 |  | 使用于FFU龙骨安装的洁净环境 |  |  | 

## Slide 30: LED天棚灯-鹏辰
厂房空间、仓储空间、公共区域
鹏辰系列天棚灯，可以提供高效、充足而均匀的光环境。 适用于恶劣性工业厂房、车间，仓库等高空间应用。
空间明亮
良好而充足的空间照明，能够有效提升工 作效率，提高生产效率。
均匀舒适
均匀而柔和的光环境，可以避免产生不舒
适的眩光，同时可以有效消除阴影。
方便使用
安装的便利性，更长的使用寿命，大大降 低使用周期内的成本。
OPPLE.COM

## Slide 31: 市场应用 应用空间
50/80W
替换150W金卤灯
7 档功率细分，满足不同层高应用场合
100W/120W
替换250W金卤灯
150W
替换400W金卤灯
200/240W
替换600W金卤灯
7-10M
10-15M
15-20M
20M+
OPPLE.COM

## Slide 32: 市场定位 产品参数
LED天棚灯-鹏辰 产品参数
概述 | 型号 | LTP09050010 | LTP09080010 | LTP09100016 | LTP09120016 | LTP09150016 | LTP09200016 | LTP09240016
 | 功率 | 50W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W
 | 光通量 | 6500 lm | 10400 lm | 13000 lm | 15600 lm | 19500 lm | 26000 lm | 31200 lm
 | 光效 | 130lm/w |  |  |  |  |  | 
光学 | 色温（CCT） | 5700K，4000K |  |  |  |  |  | 
 | 显色指数（Ra） | Ra≥80 |  |  |  |  |  | 
 | 光束角 | 60°，90° |  |  |  |  |  | 
 | SDCM | <5 |  |  |  |  |  | 
电子 | 工作电压 | 176~264Vac；50/60Hz |  |  |  |  |  | 
 | 频闪 | 无频闪（IEEE std 1789） |  |  |  |  |  | 
 | 功率因数（PF） | ＞0.95 |  |  |  |  |  | 
 | 浪涌 | 4KV/4KV |  |  |  |  |  | 
 | 防触电等级 | Class Ⅰ |  |  |  |  |  | 
结构 | 防护等级 | IP65,IK08,WF2 |  |  |  |  |  | 
 | 材质颜色 | 太空灰(压铸铝) |  |  |  |  |  | 
 | 安装方式 | 吊钩(Rp1/2) / 吊杆(Rp1/2) / 壁装，选配灯罩 |  |  |  |  |  | 
质量 | 灯具寿命 | 50000hrs （L70/B50） |  |  |  |  |  | 
 | 工作环境（Ta） | -30°~50° |  |  |  |  |  | 
 | 安全认证 | CCC |  |  |  |  |  | 
OPPLE.COM

## Slide 33: 产品介绍 核心卖点
安全可靠
鹏辰系列是一款高效可靠的LED高 天棚灯，它具有50000H寿命，防 水等级达到IP65，防冲击水平达到 IK08。同时整灯标配1.2m安全绳， 使用更放心。
高效节能
鹏辰整灯光效达到130lm/w ， 整 灯 PF≥0.95。长期使用更节能省电。
专业光学
鹏辰采用优质PC材质透镜，基于 欧普专利透镜方案实现60°和90°。 自主独立设计的驱动效率高，无频 闪。
安装便利
鹏辰系列提供多种安装方式，包括 吊装，吊装，壁装。可选配件丰富
吊钩
吊杆
支架
灯罩
OPPLE.COM

## Slide 34: 核心卖点
安全可靠
一体化压铸成型设计 —— 精湛的喷粉工艺处理
压铸铝外壳和高透PC
整灯实现IP65/IK08防护
一体卡扣设计
正面无螺丝，防水可靠
镂空散热设计
镂空式对流散热设计，灯具寿命更持久
OPPLE.COM

## Slide 35: 核心卖点
安全可靠
自主设计独立电源 —— 安全可靠，持久耐用
无频闪
两极非隔离电源，符合IEEE1789要求
浪涌4/4KV
更高强度抵抗浪涌电压/电流
高品质元器件
保证整灯50000H寿命
OPPLE.COM

## Slide 36: 核心卖点
高效节能
光效130lm/w
选用高品质灯珠，整灯各功率实现 130lm/w光效，更节能省电
投资回报对比
假设1000套传统HID灯具的替换，约一年就能达到投 资回报平衡，5年期可节省费用约280万
0
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
4
5
1 2
传统灯具250W
3
LED灯具100W
OPPLE.COM

## Slide 37: 核心卖点
OPPLE.COM
专业光学
专业配光
欧普专利透镜，单个透镜实现60°和90° 两种光学方案
高效节能
采用TIR透镜方案加上高透PC，光学效 率高
出光均匀
优良光学效果，出光分布均匀，无黄斑
60°
90°

## Slide 38: 核心卖点
OPPLE.COM
安装便利
吊钩
吊杆
壁装

## Slide 39: 产品应用
OPPLE.COM
应用空间
办公场所的光环境是决定了工作场所的舒适度与效率的重要因素之一。 因此，优秀的照明环境和灯具在办公场所起着至关重要的作用。同时， 考虑到办公用灯时间长，长寿命、高节能的灯具不仅可以大幅节省用 电量，同时降低了运维费用，因此受到了不少用户的偏爱。
办公区域
均匀明亮
足够的光通量和照度，不仅可以使工作环境更加舒适，同时可提高工作专注 度。
超长寿命
办公场所开灯时间长、用灯时间久；50000小时寿命&高强度结构，极大程度 降低了后期维护费用与投入。
节能环保
120lm/W高光效，保证空间明亮，节能环保。
※ 推荐走廊搭配使用OPPLE防眩筒灯，实现功能照明分区

## Slide 40: LED直下灯盘-佳III
OPPLE.COM
高光效 更节能
达到一级能效标准
单灯光效高达120lm/W
6060型 32W
3012型 32W
结构强 易安装
背板结构升级，质量轻、强度高 多种安装方式，适配多种安装场景
※可搭配欧普蓝牙/DALI电源实现智能调光
二星绿建
无频闪 长寿命
功率因数0.95，无频闪电源设计
使用寿命：50000小时寿命

## Slide 41: 核心卖点
OPPLE.COM
高光效 更节能
一级能效等级标准*
* 数据来自国标 GB 38450-201 普通照明用LED平板灯能效限定值及能效等级
能效 | 工作温度 | 防护等级 | 色容差 | 一般显色指数Ra
≥120lm/W | -20℃~40℃ | ≥IP20 | ≤5 | Ra ≥80
佳III系列-办公产品：
额定相关色 光效※ （lm/W） |  |  | 
温（CCT/K | ） |  | 
 |  | 1级 | 2级 3级
CCT＜3500 | 110 |  | 95 60
CCT≥3500 | 120 |  | 105 70
※ 对于额定一般显色指数 Ra≥90 的LED平板灯， 其各等级光效规定值相应降低10lm/W |  |  | 

## Slide 42: 产品介绍
OPPLE.COM
LED平板灯 佳III系列（大尺寸） 产品参数 |  |  |  |  |  | 
 | 概述 | 型号 | LDP01032014 | LDP01032015 | LDP01032016 | LDP01032017
 |  | 功率 | 32W |  | 32W | 
 |  | 光通量 | 3840lm |  | 3840lm | 
 |  | 光效 | 120lm/W |  |  | 
 | 光学 | 色温（CCT） | 4000K/5700K |  |  | 
 |  | 显色指数（Ra） | Ra > 80 |  |  | 
 |  | 眩光等级 | UGR 22 |  |  | 
 |  | 工作电压 | AC176~264 V；50Hz |  |  | 
 |  | 蓝光 | RG0 |  |  | 
 | 电子 | 频闪 | 无频闪危害 |  |  | 
 |  | 功率因数（PF） | 0.95 |  |  | 
 |  | 防触电等级 | III类灯具 |  |  | 
 | 功能 | 开关方式 | BLE \ DALI \ 0-10V（需搭配对应智控驱动，详见SKU清单） |  |  | 
 |  | 是否含有电源 | 不含电源，电源外置 |  |  | 
 |  | 防护等级 | IP20 |  |  | 
 | 结构 | 规格尺寸（长×宽×高） | 595×595 ×35mm | 600×600 ×35mm | 295×1195 ×35 mm | 300×1200 ×35 mm
 |  | 安装方式 | 三合一 | 集成吊顶 | 三合一 | 集成吊顶
 | 质量 | 灯具寿命 | 50000hrs （@L70/B50） |  |  | 
 |  | 工作环境（Ta） | -20℃~40℃ |  |  | 
 |  | 推荐安装高度 | 2.5~4.5m |  |  | 
 |  | 安全认证 | CCC |  |  | 
产品参数

## Slide 43: LED线条灯-朗型II
核心卖点：
多种安装方式
无缝连接
超窄边框
寿命：30000小时
使用场景：
办公空间、零售店铺、超市展厅
OPOPPLPLEE.C.COOMM
项目 | 参数
尺寸 | 0.6/1.2M
功率 | 15/30W
功率因素 | 0. 9
光效 | 100lm/W
色温 | 4000/5700K
显色指数 | Ra80
寿命 | 30000 小时
光束角 | /
防护等级 | IP20
材质 | 铝型材（外壳）PC（扩散罩）
安装方式 | 吊装/嵌入安装
电气类型 | Class I

## Slide 44: 产品介绍-朗型线条灯
OPPLE.COM
超窄边框端盖隐藏螺丝设计，提升视觉外观质感
发光面边框仅1mm
灯体预留拼接结构，简单配件实现快速连接
整体面罩
2种灯体，多种安装配件，可满足多种应用场景安装需求
吊线+吸顶安装
吊杆+吸顶安装
吸顶安装
嵌入式安装
直线拼接
1.2M
0.6M
无缝拼接

## Slide 45: 欧普期待与您合作
何国明
欧普照明工业行业应用负责人 联系方式：19941868876
跨界 Cross Boarder！
合作 Cooperation！
包容 Be Inclusive！

## Slide 46: 欧普期待与您合作
- 46 -
OPPLE.COM
第九届国际卓越运营大会 The 9th International Business Excellence Conference
跨界 Cross Boarder！
合作 Cooperation！
包容 Be Inclusive！

## Slide 47
OPPLE LIGHTING CO., LTD.
欧普照明股份有限公司
T: +86 21 3855 0000
E: intersales@opple.com
投资人联络: public@opple.com